Funkfernbedienung ATW-RTU-03

FUNKFERNBEDIENUNG ATW-RTU-03 (zweiter Regelkreis) für Serie Yutaki

Formschöne Funkfernbedienung mit Wochentimer, rückbeleuchtete LCD Anzeige. Wahlweise zur Tischaufstellung oder Wandmontage. Diese Fernbedienung regelt einen zweiten Temperaturkreis (separaten Wasserkreis) und ist nur in Verbindung mit der Funkfernbedienung ATW-RTU-02 kombinierbar. Die Reichweite des Funksenders beträgt bis zu 100m (30m im Gebäude). Ein separater Empfänger wird nicht benötigt (bereits bei ATW-RTU-02 enthalten).

Anzeige: Sollwert, Raumtemperatur, Betriebsart, Tag, Uhrzeit, aktives Programm und Batteriestatus.

Funktionen: Ein-/Aus, Heizen, Kühlen, Sollwert-Temperatur, Wochentimer mit 6 variablen Temperaturen pro Tag (5°C bis 35°C) und Urlaubsfunktion.

Sollwert maximale Wassertemperatur:0 bis 99°C

Sollwert minimale Wassertemperatur: 0 bis 50°C

Laufzeit Mischventil: 0 bis 240 sec.

Nachlaufzeit Pumpe: 0 bis 99 min.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Fernbedienung (HxBxT): 89 x 131 x 26 mm

Batterien: 2 Stk. AA

Sendefrequenz: 868 MHz

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  ATW-RTU-03

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.