Für S.F. BACnet-Schnittstelle BAC002

Das BACnet Modul BAC002 ermöglicht die Zentralsteuerung und Überwachung von bis zu 64 Inneneinheiten, die an einem Hitachi Kommunikationsnetzwerk (H-Link) in Verbindung mit dem

HC-A64MB angeschlossen sind. Das Modul wird einfach über das mitgelieferte Ethernet Kabel an den Modbus Port TCP (RJ45) verbunden.

Der BACnet Anschluß erfolgt über ASHRAE 135 – 2001 Annex J -BACnet/IP Protokoll

TCP-IP Server (RJ45) Die Montage erfolgt im Innenbereich es wird eine zusätzliche Spannungsversorgung von 12VDC [9~30VDC / 24VAC 50/60Hz] benötigt.

Je nach Datenpunkt Festlegung können folgende Steuer- und Anzeigefunktionen festgelegt werden:

Steuerfunktionen:

-  Ein / Aus

- Betriebsart

- Lüfterstufe

- Temperatur (Sollwert)

- Luftaustrittsflügel

- Steuerung (Zentral/Lokal)

Anzeigefunktionen:

- Systemadresse

- Geräteadresse

- Ein / Aus (Soll)

- Betriebsart (Soll)

- Lüfterstufe (Soll)

- Temperatur (Soll)

- Luftaustrittsflügel (Soll)

- Steuerung (Zentral/Lokal) (Soll)

- Ein / Aus (Ist)

- Betriebsart (Ist)

- Lüfterstufe (Ist)

- Temperatur (Ist)

- Luftaustrittsflügel (Ist)

- Alarm Code

- Betriebsmeldung

Fabr.  :  HITACHI

Typ    : BAC002