Kältemittelverteiler E-302SN2

Kältemittelverteiler E-302SN2 Zweileiter

Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung. Zusätzliche Reduzier- / Vergrößerungen sind beigelegt und können bei Bedarf eingelötet bzw. abgeschnitten werden. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht oder Senkrecht erfolgen (ein Abzweigen nach oben oder unten ist nicht zulässig). Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig.

Kältemittelverteiler für eine angeschlossene Leistung von: 18,0 bis 25,9 PS

- RAS-18 bis 54FS(X)N(1-2)

- Erster Abzweig bei den Modellen RAS-18 bis 24FS(X)N(1-2)

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  E-302SN2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.