Design-Fernbedienung HKZFS4

mit Design-Front 0,8 mm in Edelstahl- oder Aluminium-Ausführung einschließlich eines speziellen Gehäuses für Unterputzinstallation

Eigenschaften Design-Front:

Hochwertige Front aus 0,8mm Edelstahl gebürstet oder Aluminium, unempfindlich und leicht zu reinigen. Die Installation erfolgt über eine spezielle Magnetbefestigung ohne sichtbare Schrauben. Auf Anfrage auch mit gelasertem Firmenlogo verfügbar.

H/B (mm): 158/90

Eigenschaften Gehäuse:

Unterputz-Mauerkasten aus Acryl mit 10mm Kabeldurchführung inklusive Justierungsschrauben zur Anpassung der Design-Front nach erfolgter Installation.

H/B/T (mm):150/80/23

Eigenschaften Fernbedienung:

Einzelgerätesteuerung der Utopia und SetFree Inneneinheiten mit übersichtlichem LC-Display und störungsunanfälligen Kurzhubtasten.

Die Fernbedienung wird über eine 2-Adrigen Steuerleitung an der Inneneinheit angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es können bis zu 16 Inneneinheiten an einer Kabelfernbedienung angeschlossen werden. In diesem Fall haben alle Inneneinheiten die gleiche Einstellung. Der Betrieb ist für H-Link und H-Link II bereits vorgesehen.

Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige

- Ein / Aus Schalter mit Betriebs LED.

- Auswahl und Anzeige der gewählten Solltemperatur.

- Auswahl und Anzeige der gewählten Ventilatordrehzahl.

- Auswahl und Anzeige der gewählten Flügelstellung (Luftaustritt).

- Störungsanzeige mit Fehlercode.

Zusatz Einstellmöglichkeiten (über optionale Funktionen)

- Betriebsartwechsel sperren.

- Automatikbetrieb aktivieren.

- Wahl der Temperaturerfassung: Inneneinheit - Kabelfernbedienung- beide.

- Einschränkung der tiefsten und Einschränkung der höchsten einstellbaren Temperatur im Heizmodus.

- Alarm

- Meldung sperren.

- Aktivierung des Frischluftwärmetauschers KPI (falls angeschlossen).

- Löschung der Sollwerterhöhung bei Heizbetrieb.

- Erhöhung Lüfterdrehzahl (bei hohen Decken)

Technische Daten

Abmessungen H/B/T	:	158x90  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HKZFS4

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.