Kältemittelverteiler Kopfabzweigung für 4 Geräte MH-84AN

Kältemittelverteiler 4-fach MH-84AN SET-FREE Serie (Zweileiter)

Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler für 3 bis 4 Inneneinheiten mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung (inkl. Isolierung). Die Einbaulage sollte immer Waagerecht erfolgen. Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig. Hinter einem Verteiler dürfen maximal 30m Rohrleitung je Inneneinheit installiert werden. Ein Anschluß von weiteren Verteilern, hinter diesem Abzweig, ist nicht zulässig.

4-Fach Kältemittelverteiler für eine angeschlossene Leistung von: 5 bis 8PS

- RAS-5 bis 54FS(X)N(1-2-E-M)

- Reduzier- / Vergrößerungen sind beigelegt und können eingelötet werden.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  MH-84AN

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.