Hitachi SystemFree-Zubehör PC-ARFWE

Kabelfernbedienung für HydroFree Wassermodule mit rückbeleuchteter LCD Anzeige (Full-Dot-Matrix). Farbe Gehäuse: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Die Fernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung an der Inneneinheit angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt).

Für das HydroFree Hochtemperaturmodel RWHT-5.0VNF1E wird immer eine PC-ARFWE benötigt.

Bei den Niedertemperaturmodellen ist der LCD-Controller bereits im Lieferumfang entahlten und in der entsprechenden Gerätefront montiert.

Sowohl für die Hoch- als auch Niedertemperaturmodelle kann eine zusätzliche PC-ARFWE als zusätzliches Raumthermostat eingestzt werden.

Übericht der wichtigsten Funktionen:

• Heizbetrieb

• Schnellvorgänge-Menü für eine übersichtlichere Ansicht: Funktionstimer, ECO, Status, Zeitplan und OTC.

• WW Anhebung: Ermöglicht ein sofortiges Erhitzen des Warmwassers.

• Timer mit bessere Ästhetik und Funktion eines einfachen Timers, um leicht eine Timerkonfiguration zu erstellen.

• Entlüftungsfunktion für den Testlauf.

• Viele weitere Innovative Funktionen, wie: die Möglichkeit, den Namen der Heizkreise zu ändern, die Eingabe des Servicekontakts uvm.

Technische Daten

Abmessungen H/B/T	:	120/120/20  mm

Gewicht	:	0,30 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-ARFWE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.