Kabelfernbedienung PC-ART

Formschöne Kabelfernbedienung für Aufputzmontage (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Die Fernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung an der Inneneinheit angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es können bis zu 16 Innen-einheiten an einer Kabelfernbedienung angeschlossen werden. In diesem Fall haben alle Inneneinheiten die gleiche Einstellung. Der Betrieb ist für H-Link und H-Link II bereits vorgesehen.

Kabelfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD)

- Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl.

- Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit.

- Zyklische Filterreinigungsanzeige.

- 7 Tage-Timer (Wochenprogr.) mit 4 unterschiedlichen Zeitprogramm und einem zusätzlichen Zeitprogramm. inkl. Temperaturanhebung/-absenkung von 3 oder 5°C.

- Frostschutzfunktion. Einstellbare Temperaturen 5, 10 oder 15°C.

- Sperrfunktion. Gegen unerwünschtes Verstellen der Betriebsart, Temperatur, Lüfterstufe und Flügelstellung.

Einstellmöglichkeiten:

Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlen, Heizen (nur bei Wärmepumpen), Entfeuchten, 3 Ventilatorstufen, Stellung der Luftleitlamellen, Frostschutzfunktion, Sperrfunktion, Aktivierung des Frischluft-wärmetauschers KPI (falls angeschlossen) und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb.

Diagnosefunktionen:

- Einleitung Testlauf Kühlen oder Heizen.

- Prüfmodus 1 zur Anzeige aller aktuellen Werte mit Zählfunktionen der Fehlerhäufigkeit nach dem letzten Systemreset.

- Prüfmodus 2 zur Anzeige ausgewählter Werte zum Zeitpunkt der letzten Störung.

- Selbsttest der Platinen der Innen- und Außeneinheit und der Kommunikationsverkabelung, es werden bis zu drei Fehler angezeigt.

- Selbsttest der Fernbedienung (Anzeige, Funktion jeder einzelnen Taste und Übertragung zur Inneneinheit).

Optionale Funktionen über die Fernbedienung aktivierbar sind:

- Wahl der Temperaturmessung: Luftansaug-Fühler, Fühler in Kabelfern-bedienung, Mittelwert aus beiden Fühlern.

- Einschränkung des Sollwertes im Kühl- und Heizmodus (Energieeinsparung).

- Automatischer Wideranlauf nach Stromausfall, Wahl ob die Inneneinheit generell oder nur bei Betrieb vor den Stromausfall einschaltet.

- Festlegung des Betriebsmodus, Temperatureinstellung und Lüfterstufe.

- Erzwungene Mindestbetriebszeit des Kompressors von 3 Minuten (für kleine Räume mit hoher Wärmelast).

- Änderung der Filterreinigungszeitanzeige bzw. keine Anzeige.

- Anpassung der Luftmenge an die Raumhöhe (nur RCI oder RCD Modelle)

- Anpassung der Pressung an das Luftkanalnetz (nur RPI Modelle)

- Sperrfunktion: Konfigurierung

- Automatischer Kühl-/Heizbetrieb (nicht bei FSN(E), FSVNE-Außengeräte).

- Betrieb der Kondensatpumpe auch im Heizbetrieb. (nur bei RCI, RCD und RPI)

- Löschung der Sollwerterhöhung bei Heizbetrieb.

- Lüfterstufe nach Erreichen des Sollwertes.

- Automatik – Lüfterstufe

- Diverse weitere Zusatzfunktionen.

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-ART

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.