Hitachi FreeSystem-Zubehör PS-MSK2

Sensor wird durch einfaches Austauschen einer Geräteecke in die Blende der Kassette RCI xxx FSR integriert.Der Motionsensor kann den Sollwert entsprechend der menschlichen Aktivität anpassen und die Luftstrommenge steuern. Die Energieeinsparung kann durch die individuelle Betriebsfunktion erheblich verbessert werden. Darüber hinaus kann der Betrieb automatisch gestoppt werden, wenn während eines festgelegten Zeitraumes keine Bewegung vorhanden ist.

Der Sensor passt je nach Situation und gewählem Modus folgenden Elemente an:

• Solltemperatur: wird zur Energieeinsparung um bis zu 2ºC angepasst.

• Thermo Off: mit Wideranlauf falls jemand in den Raum kommt.

• Ausschalten: der Anlage ohne Wideranlauf.

• Luftstrommenge: wird auf die niedrigere Stufe oder auf Slo eingestellt

• Luftstromrichtungen: werden horizontal eingestellt.

Diese Funktion kann nur mit der Fernbedienung PC-ARFP1E programiert und betrieben werden.

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

Kabelfernbedienung PC-ARFP1E)

Infrarotfernbedienung PC-AWR mit externen Empfänger PC-ALH3

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PS-MSK2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.