H-Link II Signalverstärker PSC-5HR

Autonomer Signalverstärker für den Hitachi H-Link (Bus-Leitung). Die maximale Länge des H-Links beträgt ohne Verstärker 1.000m. Da bis zu 4 Verstärker in einem H-Link Netz integriert werden können, erbeben sich so Gesamtlängen von bis zu maximal 5.000m

Kompatibilitat:

- Alle Geräte der SystemFree Serie

- Alle Zentralfernbedienungen

- H-Link I und H-Link II Installationen

Abmessungen (HxBxT): 70 × 230 × 270 mm

Spannung: 230V / 50Hz

Einsatzgrenzen: Temperatur 0 ~ 40°C Luftfeuchte 20 ~ 85%

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PSC-5HR

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.