Hitachi Multizone-Innengerät RAF-50QXA

Design-Truhengerät für die Bodenaufstellung bzw. Wandmontage in Bodennähe. Das weiße Kunststoffgehäuse (Farbe: Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)) wird mit einem silberfarbenen Rahmen optisch aufgewertet. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt. Bei Wandmontage wird der beigelegte Fuß nicht montiert. In den mitgelierten Fuß kann auch die Rohrleitung und/oder Kondensatpumpe (nicht enthalten) verlegt werden.

Das Gerät ist Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnender Lufteintritt im oberen Bereich mit einem großflächigen Filtereinsatz aus Edelstahlgewebe (regenerierbar). Der Luftaustritt erfolgt im unteren Bereich über einen großen Flügel mit weitem Schwenkbereich. Der Luftaustritt hat eine motorisch verstellbare Luftleitlamelle, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schall-dämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt.

Dieses Innengerät ist mit folgenden Außengeräten kompatibel:

Multizone: RAM 36/53NP2A, RAM53/68NP3A, RAM70NP4A; RAM90NP5A; RAM130NP6A

Ausstattung

IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige (60x220x20mm)

Edelstahlluftfilter und Geruchsfilter

Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

Automatische Umschaltung (Kühlen & Heizen)

Wochentimer / Sleep Timer

Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Notbetrieb-Schalter

Funktionen der Fernbedienung

Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige, Echzeituhr

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Nennheizleistung	:	6,50 kW

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	22/29/36/44 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	22/30/36/45 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	59 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	590x750x215  mm

Gewicht	:	15,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAF-50QXA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.