Hitachi Split-Innengerät RAK-50PPA

Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse(Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016) besticht in Ihrer Bauform durch das moderne und kompakte Design. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Die beigefügte Wandhalterung besteht aus verzinktem Stahlblech. Alle Innenflächen des Gerätes sind wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die Raumluft wird durch den eingebauten waschbaren Filtereinsatz gereinigt. Umdie Langlebigkeit und Filterwirkung zu erhöhen, können optional auch Filterelemente aus feinemEdelstahlgeflecht eingesetzt werden.

Zusätzlich ist ein Wasabi-Filter nachgeschaltet, der zusätzlich Gerüche Schimmel, Viren und Bakterien aus der Luft filtert. Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar (bei den Modellen RAK-50PPA u.RAK-70PPA ebenfalls motorisch). Die leise laufende Radiallüfterwalze iststatisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-ALAusführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Die Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige

Waschbarer Luftfilter und Wasabi- Geruchsfilter

Auto. Einschaltung nach Spannungsausfall

Automatische Umschaltung(Kühlen/Heizen)

Wochentimer

Sleep Timer

Betriebsarten

Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Notbetrieb-Schalter

Funktionen der Fernbedienung

Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige

Echtzeituhr, Fehlercodeanzeige

Energieverbrauchanzeige (vergangener, laufender Monat in Kwh)

Raumtemperaturanzeige

Eco Mode

Powerful Mode

Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent)

Silent Mode

One Touch Clean (automatische Trocknung des Wärmetauschers)

Eco Sleep Timer

Weeklytimer mit Sommer-/Winterumschaltung (2 mal 6 Muster/Tag für 7 Tage die Woche)

Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-5.2 kW

Nennheizleistung	:	6,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-8.1 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen	:	A++

Energieeffizienzklasse Heizen	:	A+

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,21 W/W

Wirkungsgrad SEER (Kühlen)	:	6,10 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,61 W/W

Wirkungsgrad SCOP (Heizen)	:	4,30 W/W

Luftvolumenstrom	: 	330-750 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	24/28/39/47 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	27/31/39/47 dB(A)

Schallleistungspegel	:	60 dB

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	300x790x230  mm

Gewicht	:	10,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6,35 / 12,70 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-50PPA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.