Hitachi airHome 600 Innengerät RAK-VJ35PHAE

Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiß Kunststoffgehäuse (Farbe: ähnlich RAL 9016) besticht in Ihrer Bauform durch das moderne und kompakte Design. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt. Die beigefügte Wandhalterung besteht aus verzinktem Stahlblech. Die Langlöcher und auch Beschriftung erleichtern die Montage der Halterung. Alle Innenflächen des Gerätes sind wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die Raumluft wird durch den eingebauten waschbaren Filtereinsatz gereinigt. Der waschbare Ansaugfilter ist durch seine Material langlebig und sorgt für eine kontinuierliche Reinigung der Raumluft. Der zusätzliche Antivirenfilter sorgt für saubere und gesunde Raumluft

Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Ein DC-Lüftermotor mit eingebautem Überstromschutz sorgt ebenfalls für einen leisen Betrieb und kann durch die 5 Stufen den Bedürfnissen der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Der hocheffiziente Wärmetauscher in Lambda-Bauform besteht aus einem CU-AL Rippenrohrwärmetauscher mit Flüssigkeitsverteiler. Für einen schnellen Anschluss der bauseitigen Kältemittelleitungen sind die Geräteanschlüsse mit Bördel ausgeführt. Das Kältesystem ist getrocknet, evakuiert und für den Transport mit Schutzgas gefüllt. Die Kondensatwanne ist gegen Schwitzwasser gedämmt. Um allen baulichen Gegebenheiten gerecht zu werden, kann die Kondensatleitung sowohl nach links, rechts oder hinten angeschlossen werden. Dies gilt auch für die Kältemittelleitungen.

An der Gerätefront sind zwei Kontrolllampen integriert. Die Betriebsleuchte signalisiert den Betrieb des Gerätes. Blinkt diesem, deutet das auf eine Vorheizphase bzw. den Entfrostungsbetrieb hin. Wenn der Timer aktiv ist, leuchtet eine weitere LED. Sollte das Ein-/Ausschalten der Anlage per Infrarotfernbedienung nicht möglich sein, kann der im Gerätedeckel integrierte Schalter betätigt werden. Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung lässt sich über nur 15 große und beschriftete Tasten intuitiv bedienen. Das große Display zeigt gut leserlich alle notwendigen Informationen über den Status. Gerade die getrennten Tasten für die Betriebsmodies (Kühlen/Heizen/Entfeuchten) machen die Bedienung besonders einfach. Die airCloud Home WiFi Anbindung ist standardmäßig integriert. Sollte eine Anbindung an ein SOMFY Netzwerk (home-automation-system) gewünscht sein, bietet das Gerät genügend Platz um den externen Adapter im Gerät platzieren zu können.

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige

- Integrierter W-Lan Adapter

- Waschbarer Luftfilter

- ViroSense Z1 Antivirenfilter

- AQtiv-Ion Ionisator

- FrostWash Funktion

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen & Heizen)

- 12h Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Horizontaler Swing Louver

- Notbetrieb-Schalter

Dieses Innengerät ist mit dem Single-Außengerät RAC-VJ35PHAE kompatibel.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.90-4.00 kW

Nennheizleistung	:	4,20 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.90-5.00 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A++

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	4,00 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,20 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	8.50 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.90 W/W

Luftvolumenstrom	: 	210/260/400/500/680 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	25/26/36/41/43 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	26/27/36/42/44 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	57 dB(A)

Spannung	:	230/50/1  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	280x780x227  mm

Gewicht	:	8,60 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 ~ +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 ~ +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-VJ35PHAE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.