HITACHI Yutaki Außeneinheit RAS-10WHNPE

AUßENGERÄT

Mit dieser Serie werden die besonderen Anforderungen einer modernen Wärmepumpe erfüllt.

Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech: Grauweiß (ähnlich RAL 9002). Im Hinblick auf die saisonalen Effizienzen kommt die neueste Generation der HITACHI Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter zum Einsatz, welche vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert sind. Die neuen Inverterkompressoren bieten den effizienten Betrieb selbst im unteren Leistungsbereich. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Heißgasüberwachung und Hochdruck-Pressostat. Drehzahlgeregelte Axial-DC Ventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Betrieb bei unterschiedlichsten Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch (Slitless-Fin). Der Kältekreis besteht aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, Hochdruckschalter, elektronisch geregeltem Expansionsventil, Kältemittelsammler, Hochdrucktransmitter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Bei dieser Modellreihe sorgt zusätzlich ein eingebauter Heißgas-Bypass in der Einspritzleitung des Außenteils, für einen längeren Heizbetrieb und hält die Abtauphasen so gering wie möglich. Hierbei wird Heißgas in den Wärmetauscher eingespritzt, welches die Oberflächentemperatur anhebt und somit den Eisansatz so gering wie möglich hält. Die Gesamtkonzeptionierung des Außengerätes erzielt selbst bei tieferen Außentemperaturen eine stabile Heizleistung. Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R410A, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial von über 150.

Außeneinheit kombinierbar mit der Inneneinheit: RWM-10.0NE, Yutaki S

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	24,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,29 W/W

Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	16,50 kW

COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	2,46 W/W

Nennheizleistung W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	13,00 kW

COP W(x/+35), L (+2TK/+1FK)*	:	3,31 W/W

Nennkälteleistung W(+12/+7), L (+35)*	:	17,50 kW

EER W(+12/+7), L (+35)*	:	2,81 W/W

Nennkälteleistung W(+23/+18), L (+35)*	:	20,00 kW

EER W(+23/+18), L (+35)*	:	3,61 W/W

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Luftvolumenstrom	: 	8040 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	58 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	60 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	74 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	6,15 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	5,51 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	9,80 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	8,80 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	3x 25 A

Steuerleitung	:	2x 0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	1380x950x370  mm

Gewicht	:	139,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	12.70 / 25.40 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R410A / 5.30 kg

CO2-Äquivalent 	:	11.0664 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	70,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	+10 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-25 bis +35 °C

* W = Wasser Ein-/Austrittstemperatur  in °C, L = Außentemperatur in °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-10WHNPE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.