Hitachi SetFree-Außengerät RAS-6FSNY3E

Gehaeuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Einfacher Zugang fuer Service- und Wartungsarbeiten von vorne moeglich. Luftgekuehlter Verfluessiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kuehllamellen fuer optimalen Waermeaustausch. Zwei drehzahlgeregelte Axial-Ventilatoren ermoeglichen den Kuehlbetrieb auch bei niedrigen Aussentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, Invertergeregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdaempfer montiert. Verdichterschutz gegen Ueberstroeme, thermische Ueberlastung und ausgestattet mit Kurbelwannenheizung. Kaeltekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Sammler, Oelabscheider, elektronischem Expansionsventil, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefuellt mit Kaeltemittel R410A, ausreichend fuer Innen- und Aussenteil. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, UEberhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter und Ueberstromschutz.

H-Link Steuersystem

- Ueber das H-Link Verkabelungssystem koennen bis zu 16 Ausseneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link moeglich.

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle moeglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

Optionale Funktionen Aussengeraet:

- Manueller Stopp des Kompressors

- Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kuehlbetrieb.

- Innengeraetelueftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innengeraeteluefter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet.

- Aenderung der Entfrostungsbedingungen durch Trennen des Widerstandes JP4 auf der Platine Aussengeraet

- Alarmanzeige

Fehlerdiagnosesystem Aussengeraet

Das Pruefverfahren wird ueber zwei Pruefschalter eingeleitet. Die Werte koennen ueber eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Luefterstufe Aussengeraet, alle notwendigen Temperaturen und Druecke im Kaeltekreislauf, Oeffnungszustaende der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengeraetes, usw. Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Aussengeraet zur Zeit ausfuehrt.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	15,50 kW

Nennheizleistung	:	18,00 kW

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	4,62 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,85 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	51 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	1.380x950x370  mm

Gewicht	:	102,00 kg

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +15 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-6FSNY3E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.