HITACHI Yutaki-Kompakt-System RASM-4RW1E

Mit dieser Serie werden die besonderen Anforderungen einer modernen Wärmepumpe erfüllt. Die Luft/Wasser Wasserpumpe in Mono-Blockbauweise entspricht den aktuellen und folgenden strengen Richtlinien und energetischen Mindestanforderungen der Ecodesign Richtlinie (ErP Lot 1&2, 2. Stufe ab 2017).

AUSSENGERÄT als Mono-Block HYDROSPLIT

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech: Grauweiß (ähnlich RAL 9002). Die sehr kompakte Bauform ermöglicht den Service komplett von der Vorderseite. Das Heizkreiswasser muss in diesem Anlagenkonzept von Innen dem Gerät zugeführt werden. Es ist zulässig bei dieser Geräteserie, Glykol dem Wasser zuzusetzen. Die komplette wasserseitige Steuerung befindet sich im Innengerät, somit müssen keine Steuerleitungen für zusätzliche Komponenten nach Außen geführt werden. Innen- und Außeneinheit werden über eine abgeschirmte Busleitung (mind. 2x 0,75mm²) verbunden. Der Wärmepumpen Regler ist nicht im Lieferumfang der Außeneinheit enthalten, ist aber Bestandteil des Hydrosplit Innenteil. Die Isolierung der Einbauteile erhöht die Effizienz des gesamten Gerätes. Sollte zu der Heizfunktion auch eine Kühlfunktion gewünscht sein, kann dies optional nachgerüstet werden. Zur Sicherung der Komponenten der Außeneinheit, muss bauseits ein Wasserfilter am Wassereintritt montiert werden.

Im Hinblick auf die saisonalen Effizienzen kommt die neueste Generation der HITACHI Vollhermetischen Twin-Rollkolbenverdichter mit GS-Wechselrichter zum Einsatz, welche vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert sind. Die neuen Inverter Kompressoren bieten den effizienten Betrieb selbst im unteren Leistungsbereich. Steuerstromabsicherung, Kompressor Schutz mittels Überstromsicherung, Heißgasüberwachung und Drucktransmitter für Hoch- und Niederdruck. Drehzahlgeregelter Axial-DC Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Betrieb bei unterschiedlichsten Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch (Slitless-Fin).

Der Kältekreis besteht aus Kupferrohren, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeitsabscheider, Hochdruckschalter, elektronisch geregeltem Expansionsventil, Kältemittelsammler und Hochdrucktransmitter. Bei dieser Modellreihe sorgt zusätzlich ein eingebauter Heißgas-Bypass in der Einspritzleitung des Außenteils, für einen längeren Heizbetrieb und hält die Abtauphasen so gering wie möglich. Hierbei wird Heißgas in den Wärmetauscher eingespritzt, welches die Oberflächentemperatur anhebt und somit den Eisansatz so gering wie möglich hält. Dank der neuen Twin-Rollkolbenverdichter mit Flüssigkeitseinspritzung und Economizer-Technologie, erzielt das Gerät selbst bei tieferen Außentemperaturen eine stabile Heizleistung. Dieses Gerät ist gefüllt mit R32.

Speziell für das Gerät abgestimmte Schnee- und Windhauben sorgen für den ganzjährigen Betrieb. (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

INNENGERÄT  WANDMODELL HWM-WE

Die sehr kompakte Bauform (Metallgehäuse Farbton: RAL 9010) ermöglicht den Service komplett von der Vorderseite. Der Steuerungskasten kann über Scharniere zur Seite geklappt werden und ermöglicht so den Zugang zu diversen Komponenten.

Alle Anschlüsse nach unten ausgeführt. Dies ermöglicht eine schnelle Anbindung an das Rohrnetz bzw. reduziert die Montagefreiräume. Optional kann bauseits ein 3 Wegeventil eingebunden werden, welches je nach Anwendung vom System automatisch vom Heizmodus (bzw. optional Kühlen) in die Warmwassererwärmung umschaltet (WW Tank optional oder bauseitig). Eine E-Heizung ist bereits für den Heizkreis integriert und kann bei Bedarf auch im Notbetrieb über einen Schalter im Gerät (oder automatisiert) aktiviert werden. Zusätzlich gibt es einen Notschalter, der den E-Heizstab des optionalen Warmwassertanks freigibt.

Die Isolierung der Einbauteile erhöht zusätzlich die Effizienz des gesamten Gerätes. Sollte zu der Heizfunktion auch eine Kühlfunktion gewünscht sein, kann dies optional nachgerüstet werden. Das automatische Entlüftungsprogramm unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme. Ein Entlüftungsventil ist zusätzlich im Gerät eingebaut. Der neuartige Filter-Ball-Kugelhahn ermöglicht die schnelle Reinigung des Wasserfilters ohne langwieriges Ablassen und Befüllen der Anlage. Interne Hauptkomponenten können zu Servicezwecken mittels einfachen Befestigungsklips im Handumdrehen demontiert werden.

INNENGERÄT  STANDMODELL MIT WARMWASSERSPEICHER HWD-WE-220S

Die sehr kompakte Bauform (Metallgehäuse Farbton: RAL 9010) ermöglicht den Service komplett von der Vorderseite. Alle Anschlüsse nach oben ausgeführt. Dies ermöglicht eine schnelle Anbindung an das Rohrnetz bzw. reduziert die Standfläche. Es ist eine 220l Warmwassertank verbaut. Die hochwertige Legierung des Edelstahlspeichers (AISI 444) sorgt für eine wartungsfreundliche Langlebigkeit. Die Wärme wird durch eine Rohrschlange (1,6m²) übertragen. Durch das bereits integrierte 3 Wegeventil, wechselt das System automatisch vom Heizmodus (optional Kühlen) in die Warmwassererwärmung. Die Wärmeverluste werden durch eine NEOPOR Isolierung auf das Minimum reduziert. Eine E-Heizung ist bereits im Warmwassertank integriert und kann bei Bedarf auch im Notbetrieb über einen Schalter am Gerät einfach aktiviert werden. Der Warmwassertemperatursensor und Sicherheitsthermostat sind bereits integriert und leicht zugänglich. Eine E-Heizung ist bereits für den Heizkreis integriert und kann bei Bedarf auch im Notbetrieb über einen Schalter im Gerät (oder automatisiert) aktiviert werden. Die Leistung ist stufig und kann über den Regler ebenso geblockt oder begrenzt werden. Die Isolierung der Einbauteile erhöht zusätzlich die Effizienz des gesamten Gerätes. Sollte zu der Heizfunktion auch eine Kühlfunktion gewünscht sein, kann dies optional nachgerüstet werden. Das automatische Entlüftungsprogramm unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme. Ein Entlüftungsventil ist zusätzlich im Gerät eingebaut. Der neuartige Filter-Ball-Kugelhahn ermöglicht die schnelle Reinigung des Wasserfilters ohne langwieriges Ablassen und Befüllen der Anlage. Interne Hauptkomponenten können zu Servicezwecken mittels einfachen Befestigungsklips im Handumdrehen demontiert werden.

Für die Regelung eines zweiten Heizkreises, kann die optionale Pumpengruppe im Gerät integriert werden.

Weitere Komponenten:

- Effizienzpumpe

- Multifunktionale connection board

- Manometer

- Filter-Ball-Kugelhahn

- Sicherheitsüberdruckventil

- Wasserdrucküberwachung (Digital)

- Ausdehnungsgefäß

- Elektrozusatzheizung für den Heizkreis mit thermischen Überhitzungsschutz

- Entlüfter

- Edelstahl Plattenwärmetauscher

- Absperrventile (mit einem langen Handhebel) beigelegt (VL/RL)

Wärmeübertragung:

Wasserseitig bestehen folgende Anschluss Möglichkeiten:

Fußbodenheizung, Niedertemperatur Radiatoren, Gebläse Konvektoren, ....

Vorlauftemperaturen über Wärmepumpe

WÄRMEPUMPENREGLER PC-ARFH2E

Der integrierte Regler mit deutscher Volltextanzeige (insgesamt 26 Sprachen) ist von der Gerätefront zu bedienen. Das Farbkonzept der Anzeige unterstützt bei der Menüführung, durch seinen Modus abhängige Farbgebung. Elementare Geräteeinstellungen wie Sollwerte, Datum, Uhrzeit, Wasserduck, Raumtemperatur, Systemstatussymbole und Außentemperatur können auf dem Startbildschirm abgelesen bzw. bedarfsgerecht ein/ausgeschaltet werden. Die Menüführung erfolgt durch leicht angeschrägte Tastenleiste, die eine Bedienung vereinfacht. Zwei Bedienebenen trennen die nutzerbedingten Einstellungen von der Serviceebene. Gerade das Servicemenü ermöglicht eine Übersicht über alle Betriebsdaten und Fehlerhistorien. Für die Erstinbetriebnahme wurde ein neuartiges Setup entwickelt, welches die Anlage in nur wenigen Minuten an das bauseitige System parametriert. Für den Nutzer sind alle wichtigen Daten bzw. Status im Startmenü zusammengefasst und lassen sich auch direkt ändern. Ein Favoritentaste ermöglicht den direkten Zugriff auf eine ausgewählte Funktion. Optional kann dieser Regler auch als Raumregler eingesetzt werden.

Bei der Einbindung in die hydraulischen Gegebenheiten ist ein offenes und umfangreiches Regelungskonzept notwendig. Der Hitachi Regler und auch das multifunktionale connection board ermöglichen standardmäßig eine Vielzahl von Funktionen und offenen Kontakten.

Der eingebaute Wärmepumpenregler kann auch als Raumthermostat dienen. Hierzu wird das Kabel des Reglers verlängert und in einen beliebigen Raum gesetzt werden. Weitere Raumregler sowie Apps sind separat verfügbar.

Elektroheizung, werkseitig verbaut:

1x 6,0 kW, 3-stufig für Heizkreislauf

Bei Aktivierung der Elektroheizungen ist die Zuleitung und Absicherung entsprechend auszuführen.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mono- oder Bivalente Systeme

- Trinkwassererwärmung

- Kühl oder Heizfunktion (Kühlen optional)

- 2 verschiedene Heizkreise

- verschiedene Fernbedienungen

- Ansteuerung von zusätzlichen Pumpen, Mischventile bzw. interne E-Heizung

- Wassererwärmung Schwimmbad (nur mit zusätzlichem Wärmetauscher)

- Kombinationen mit Pufferspeicher

- Kombinationen mit hydraulischer Weiche

- Leistungszähler anschließbar (für gepulste Signale)

- Solarmoduleinbindung für die Warmwassererwärmung

- Regelung von bis zu 2 Gebläse Konvektoren mittels eingebautem Hauptregler

Zusatzfunktionen

- Stromtarif Signal (Ein/Aus) bzw. SG Ready

- Estrich Trocknung

- Entlüftungsmodus (über die Wasserpumpe)

- Legionellen Schaltung (Warmwasser)

- Umwälzpumpe für Warmwasser

- Automatische Abschaltung im Sommer

- Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen (Kühlbetrieb optional)

- Festlaufschutz Pumpen / Ventile

- Testlauf Betrieb

- Steuerung nach Heizkurve, Festwert oder variabler Kurve

- Festlegung der minimalen und maximalen Wassertemperaturen

- Abtauung über den Warmwassertank möglich

- Auswahl Warmwasser-Erwärmungstyp: Schnell oder effizient

- Frostschutz Pumpenfunktion

- Deaktivierung der E-Heizungen

- Stufige oder symmetrische Zuschaltung der E-Heizung

- Notbetrieb über E-Heizung bzw. Heizkessel bei Ausfall der Wärmepumpe

- Notbetrieb des Trinkwassertanks über E-Heizung (manuell) bei Ausfall der Wärmepumpe.

- KNX, Modbus oder Wifi Kombination (Erweiterungsmodul notwendig)

- Solarmodul Einbindung für die Warmwassererwärmung

- Sommer/Winterzeitumschaltung

- Timerbetrieb für Heizung, Warmwasser oder Poolbeheizung

- Pufferspeicherbetrieb (zusätzlicher Fühler notwendig)

- Eco Pumpenbetrieb

- Graphische Anzeige der Abgabe-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und je Modus seit dem letzten Zurücksetzen.

- Graphische Anzeige der Aufnahme-Arbeitsleistung (kwh) je Monat und je Modus seit dem letzten Zurücksetzen. (nur möglich falls ein Leistungszähler mit Pulsausgang integriert ist)

Zubehör  (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- ATW-MBS-02 Modbus Schnittstelle

- ATW-KNX-02 KNX Schnittstelle

- ATW-IOT-01 Wifi Adapter

- ATW-WTS-02Y Universaler Anlegefühler

- ATW-YCC-03 Kaskadenregler

weiteres Zubehör auf Anfrage

Externe Kontakte

7 Eingänge mit diversen möglichen Belegungen (zB. Solar, Schwimmbad, Leistungsmesser, Speicherladung, Eco Mode, Modus Umschaltung, Smart Action, Ein/Aus …)

6 Steuerausgänge mit diversen möglichen Belegungen (zB. Bivalent Heizung, Solar, Pumpen, Ventile, Mischer …).

Über eine optionale Zusatzplatine ATW-AOS-02 können bis zu 4 Betriebsinformationen als potentialfreie Ausgangssignale genutzt werden.

Bis zu 5 externe Temperaturfühler können je nach Kombination angeschlossen werden. Ebenfalls steht eine Stromversorgung für z. B. ATW-RTU zur Verfügung.

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	11,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,70 W/W

Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	:	1,89 (1.0-2.9) m3/h

Wasserein- bzw. Wasseraustritt	:	1 1/4 Zoll

Luftvolumenstrom	: 	7920 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	53 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	64 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	16,30 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	3x20 A

Steuerleitung	:	5x4 mm2

Abmessungen H/B/T	:	1380x1252x370  mm

Gewicht	:	127,00 kg

Werkseitige Füllmenge 	:	R32 / 2.6 kg

CO2-Äquivalent 	:	1.755 t

Einsatzbereich (Kühlen)	:	+10 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +25 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RASM-4RW1E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.