Hitachi SystemFree-Innengerät RCD-4.0FSR

Deckeneinbau-Chassis mit Auffangschale und Kondenswasserpumpe (Förderhöhe 850mm ab Unterkante Gerät), allseitig isoliert. Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem Long Life Filtereinsatz, Luftaustritt auf zwei Seiten. Der optionale Empfänger PC-ALHD1 lässt sich in die Deckenblende integrieren. Ein leise laufender Zentrifugallüfter, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischem Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die Raumhöhe kann über die Kabelfernbedienung auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden.

Innengerät geeignet für den Anschluss an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Aussengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

H-Link II Steuersystem

- Ueber das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 1.024 Inneneinheiten in einem Steuerungssystem verbunden werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Steckplatz auf Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permanentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ARFP1E

- Infrarotfernbedienung PC-AWR mit Empfänger PC-ALHD1

- Bewegungssensor SOR-NED

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	10,00 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	11,20 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	11,20 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	12,50 kW

Luftvolumenstrom	: 	1200-1800 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	34/37/40/43 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	34/37/40/43 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	50/52/55/57 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,12 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,12 kW

Empfohlene Absicherung, träge	:	5,00 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	345x1.420x630  mm

Gewicht	:	39,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	30x1660x710  mm

Gewicht Paneel	:	11,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.88 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCD-4.0FSR

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.