Hitachi SystemFree Innengerät RCI-1.5FSR

Neuste Generation der Hitachi 4-Wege-Kassette mit neuer optionaler Design-Blende Silent-Iconic™ in drei verschiedenen Ausführungen, schwarz, weiß oder weiß mit Filteraufzug.

Das Chassis besteht aus verzinktem Stahlblech mit vorgestanzten Öffnungen für optionale Luftauslässe bzw. Frischluftansaugung. Alle Flächen sind vollständig isoliert. In der Kondensatwanne befindet sich ein Einsatz mit Silberionen, welche die Bildung von Viren und Bakterien im anfallenden Kondensat eindämmt. Die nachgeschaltete Kondensatpumpe mit DC Motor hat eine Förderhöhe von 850mm ab Geräteunterkante.

Zur Verbesserung der Energieeffizienz, wurde der Rohrdurchmesser im CU-AL Rippenwärmetauscher auf 5mm geändert. Der neuentwickelte Turbolüfter trägt durch seine speziell geschwungenen Flügel ebenso dazu bei, die Effizienz zu steigern. DC Lüftermotor mit vier wählbaren Lüfterstufen (vierte Lüfterstufe nur mit Fernbedienung PC-ARFP1E bzw. PC-WAR auswählbar), für ruhigen und sicheren Betrieb.

Optionale Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem Long Life Filtereinsatz, Luftaustritt auf vier Seiten. Luftaustrittlamellen können über die Fernbedienung verstellt werden (unabhängig voneinander nur über die Fernbedienung PC-ARFP1E). Der Luftstrom verteilt sich fächerartig und wird an den Enden immer breiter. Auf diese Weise verteilt sich der Luftstrom der zu klimatisierenden Luft gleichmäßig in alle Richtungen. Die Blende P-N23NA2 ist mit optionalem Bewegungssensor PS-MSK2 erhältlich. Ein in der Blende integrierter Sensor überwacht kontinuierlich die Bewegungen im Raum. Entsprechend, wird die erforderliche Leistung des Gerätes angepasst. Die kundenorientierte Einstellung der Funktion erfolgt ausschließlich über die Fernbedienung PC-ARFP1E. Weitere Smartfeatures, wie die Gentle Cool zur Verhinderung von Kaltluftzug sind inklusive.

Kältekreislauf mit elektronischem Expansionsventil, Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüssen für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Das Innengerät kann durch Betätigung eines DIP-Schalters auf eine geringere Nennleistung herabgesetzt werden. Die Raumhöhe kann über die Kabelfernbedienung auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden.

Innengerät geeignet für den Anschluss an ein Hitachi SetFree System (VRF), Utopia Prime oder Utopia IVX (mit geänderten Leistungsdaten).

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	3,60 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,80 kW

Luftvolumenstrom	: 	660/840/1020/1260 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	27/30/31/35 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	27/30/31/35 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	53 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,06 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,06 kW

Empfohlene Absicherung, träge	:	5 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	248x840x840  mm

Gewicht	:	21,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	40x950x950  mm

Gewicht Paneel	:	6,50 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCI-1.5FSR

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.