Hitachi SystemFree-Innengerät RCIM-2.0FSN2

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP), was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt. Deckengerät zum Einbau in einer abgehängte Decke (Rastermaß). Alle Flächen sind vor Schwitzwasser isoliert. Eine nachgeschaltete Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 650mm ab Geräteunterkante. Ein leise laufender Lüfter, statisch und dynamisch ausgewuchtet sowie ein DC-Lüftermotor mit drei wählbaren Lüfterstufen sorgt für ruhigen und sicheren Betrieb. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die Raumhöhe kann über die Kabelfernbedienung auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden. Das Innengerät kann durch Betätigung eines DIP-Schalters auf eine Nennleistung von 1.8 PS herabgesetzt werden.

Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, BACNet, Fidelio, ModBus

Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

Moduseinstellung Kühlen/Heizen

Betriebsanzeige

Alarmanzeige

Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

Blende P-N23WAM

Kabelfernbedienung PC-ARF oder PC-ART

Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-ALHC

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,00 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	6,30 kW

Luftvolumenstrom	: 	720/840/960 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	37/39/42 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	37/39/42 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,07 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,07 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,30 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,30 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	295x570x570  mm

Gewicht	:	17,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	35x700x700  mm

Gewicht Paneel	:	3,50 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 15.90 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCIM-2.0FSN2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.