Hitachi Yutaki-Kompakt-System RHUE-6AHN-HM

Kompakte Luft/Wasser Wärmepumpe mit geschlossenem Kältekreislauf zur Außenaufstellung. Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002).

Kältekreislauf

Vollhermetischer DC Inverterverdichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend und hohem Wirkungsgrad. Kompressorschutz mittels ISPM-, Heißgastemperatur- und Hochdruck-Überwachung. Axial-Ventilator (2x), statisch und dynamisch ausgewuchtet. Der Lüfter ist als regelbarer DC Motor ausgeführt. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler sowie Elektronisches E-Ventil. Temperatursensoren für Außenluft, Wärmetauscher, Heißgasleitung und Inverterplatine. Gefüllt mit Kältemittel R410A.

Regelung

Grundsätzlich kann über die Hauptplatine eine feste Wassertemperatur gewählt werden. An den Klemmen stehen verschiedene Komponenten als Regelkontakte zur Verfügung.

Die neueste Generation beinhaltet ebenfalls den Yutaki M Apapter (ATW-HAD-01) zur Einbindung des neuartigen optionalen System Reglers ATW-CPA-02. Dadurch sind folgende Funktionen möglich:

- Mono- Bivalente Regelung (3stufige E-Heizung oder Boiler)

- Regelung nach der Heizkurve

- Regelung von bis zu zwei Regelkreisen

- Warmwasserregelung wahlweise auch nach Zeitprogrammen

- Regelung einer bivalenten E-Heizung für die Brauchwassererwärmung

- Antilegionellenschaltung

- System Frost Protection

- Automatische Sommerabschaltung

- Tarifkontakt

Wärmeübertragung

Wärmetauscher: gelöteter Edelstahl Plattenwärmetauscher.

Die optionale Umwälzpumpe kann direkt in die Maschine integriert werden. Um die Anlage vor Frostschäden zu schützen, kann in der Regelung ein spezieller Modus eingestellt werden. Hierdurch wird ab einer bestimmten Außentemperatur das Wasser auch ohne Anforderung umgewälzt.

Wasserseitig bestehen folgende Anschlußmöglichkeiten:

Fußbodenheizung, Niedertemperatur Radiatoren, Gebläsekonvektoren, ....

Fehlerdiagnosesystem Außengerät

Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden Kältemittel-Drücke, Betriebsfrequenz Verdichter, alle notwendigen Temperaturen im Kälte- und Wasserkreislauf, Außentemperatur, Öffnungszustände der Expansionsventile, Sollwerte, ....

Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit

- Einleitung des Testbetriebs über DIP-Schaltereinstellung

- separater Pumpentest

Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- System Controller ATW-CPA-02

- RHM-EH01E Hydraulikmodul mit Regler und E-Heizung 6kW

- RHM-BC01E Hydraulikmodul mit Regler für bivalente Systeme

- EH 61 E-Heizung 6kW

- Pumpen

- ATW-3WV-01 3-Wegeventil (Mischventil)

- ATW-WTS-02Y Temperatursensor für Brauchwassertank

- ATW-RTU-03 (2. Raumsensor)

- ATW-2OS-02 (2. Außentemperatursensor)

- weiteres Zubehör auf Anfrage

Technische Daten

Nennheizleistung W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	14,00 kW

COP W(+30/+35), L (+7TK/+6FK)*	:	4,31 W/W

Nennheizleistung W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	9,30 kW

COP W(+30/+35), L (-7TK/-8FK)*	:	2,60 W/W

Wasser-Nennvolumenstrom (min./max.)	:	2.41 (0.8-4.7) m3/h

Wasserein- bzw. Wasseraustritt	:	RP 1 (25,4 mm) Zoll

Schalldruckpegel (Heizen)	:	52 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	68 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	3,25 kW

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	8,20 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	20,00 A

Abmessungen H/B/T	:	1.480x1.250x444  mm

Gewicht	:	164,00 kg

Werkseitige Füllmenge 	:	4.20 kg

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +40 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RHUE-6AHN-HM

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.