Hitachi FreeSystem-Innengerät RPC-2.0FSR

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP), was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt.

Deckengerät zum Deckenunterbau. Das Design und auch das besonders leise Betriebsgeräusch bieten uneingeschränkte Einsatzgebiete.

Formschönes helles Kunststoffgehäuse (Farbe: Neutral Weiß) wobei das Grundgestell aus verzinktem Stahlblech besteht. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter auf der Unterseite mit waschbarem Filtereinsatz. Extra großer horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen in Gerätefarbe. Das besondere Lamellendesign sorgt für einen zugfreien Luftstrom. Wird das Gerät gestoppt fahren die Lamellen automatisch zu.

Die neuentwickelte Lüfterwalze trägt durch ihre speziell geschwungenen Flügel ebenso dazu bei, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Schallemission zu reduzieren. DC Lüftermotor mit vier wählbaren Lüfterstufen (vierte Lüfterstufe nur mit Fernbedienung PC-ARFP1E bzw. PC-AWR), für ruhigen und sicheren Betrieb.

Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil, Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Das Innengerät kann durch Betätigung eines Dip- Schalters auf eine geringere Nennleistung herabgesetzt werden.

Innengerät geeignet für den Anschluss an ein Hitachi Set-Free- System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 1.024 Inneneinheiten in einen Steuerungssystem verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, BACNet, Fidelio, ModBus

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permanentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Bewegungssensor SOR-NEP

- Kabelfernbedienung PC-ARFP1E

- Infrarotfernbedienung PC-AWR mit externen Empfänger PC-ALHP1

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,00 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	5,60 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	6,30 kW

Luftvolumenstrom	: 	540-900 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	28/31/35/38 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	28/31/35/38 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	43/46/50/54 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,05 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,05 kW

Empfohlene Absicherung, träge	:	5,00 A

Steuerleitung	:	2x0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	235x960x690  mm

Gewicht	:	27,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPC-2.0FSR

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.