Hitachi SystemFree-Innengerät RPF-1.5FSN2E

Lackiertes Stahlblechgehaeuse und abnehmbare Frontplatte aus Kunststoff. Innen waerme- und schalldaemmend ausgekleidet. Luftaustritt auf der Oberseite, waschbarer Filtereinsatz im Ansauggitter. Eine leise laufende Radialluefterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Dreistufiger Motor mit Wicklungsueberhitzungsschutz. Die optionale Kabelfernbedienung PC-ART laesst sich im Gehaeuse integrieren. Verdampfer als Rippenrohrwaermetauscher in CU-AL Ausfuehrung mit elektronischen Expansionsventil. Fluessigkeitsverteiler, Kaeltemittelfilter sowie Boerdelanschluesse fuer die Kaeltemittelleitungen. Kaeltesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefuellt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedaemmt. Das Innengeraet kann durch Betaetigung eines DIP-Schalters auch auf eine Nennleistung von 0,8 oder 1,3 PS geaendert werden.

Innengeraet geeignet fuer den Anschluss an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Aussengeraet (mit geaenderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Ueber das H-Link Verkabelungssystem koennen bis zu 16 Ausseneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link moeglich.

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle moeglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

- Das zukuenftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale ueber Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfuegbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung ueber gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kuehlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehoer (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ART

- Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfaenger PC-ALHZ

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	3,60 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	4,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	4,80 kW

Luftvolumenstrom	: 	540/600/720 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	31/35/38 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	31/35/38 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	60 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,05 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,05 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,20 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,20 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	2x 0,8 abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	630x1170x220  mm

Gewicht	:	28,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPF-1.5FSN2E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.