Hitachi Primairy Innengerät RPFC-4.0UNE1NH

Durch den Einsatz als Truhenmodell als auch zur Montage unter die Decke, sowie dem formschönen Kunststoffgehäuse, passt sich dieses Gerät optimal an unterschiedliche Raumgegebenheiten an. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet.

Ventilator

Extrem leise laufender Radiallüfter, schwingungsgedämpft, statisch und dynamisch ausgewuchtet. DC-Lüftermotor mit drei wählbaren Lüfterstufen, für einen ruhigen und sicheren Betrieb.

Wärmetauscher

Hochleistungswärmetauscher in CU-AL Ausführung. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Eine speziell geformte Kondensatschale ermöglicht eine horizontale oder vertikale Gerätemontage ohne Umbau am Gerät.

Luftführung

Der Lufteintritt erfolgt über großes Ansauggitter. Der Ausblas wird je nach Einsatz horizontal oder vertikal, über eine motorisch angesteuerte Luftleitlamelle, realisiert.

Regelung

Regelung der erforderlichen Leistung über die Verdichter Drehzahl der Außeneinheit und optionaler automatischen Anpassung der Lüfterstufen. Funktionsstörungen werden mittels Fehlercodes angezeigt und nach Notwendigkeit das Gerät gestoppt. Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall möglich.

Das im Gehäuse integrierte Empfangs- und Bedienfeld ermöglicht einen schnellen Überblick über den Gerätestatus (Betriebsanzeige, Timer, Filter reinigen, Anzeige Abtauung). Ein Notbetrieb ist mittels einem Druckknopf auf der Blende möglich.

Fernbedienung:

Im Standardlieferumfang befindet sich eine Infrarotfernbedienung (HCRA31NEWH). Mit diesem Bediengerät können alle für den Betrieb notwendigen Funktionen eingestellt werden.

Optional kann eine Kabelfernbedienung (HCWA21NEWH) angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	10,20 kW

Nennheizleistung	:	11,30 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.07 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	3.97 W/W

Luftvolumenstrom	: 	1300-1700 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	48/49/50 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	64 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	230x1.285x680  mm

Gewicht	:	37,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 19.05 mm

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +48 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +24 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPFC-4.0UNE1NH

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.