Hitachi SystemFree-Innengerät RPI-20.0FSN3PE

Gehaeuse aus verzinktem Stahlblech. Innen waerme- und schalldaemmend ausgekleidet. Vorder- und Rueckseite fuer Kanalanschluss vorgesehen. Lufteintritt von hinten. Waschbarer Filtereinsatz. Zwei leise laufende Radialluefterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. ZWeistufiger Motor mit Wicklungsueberhitzungsschutz. Verdampfer als Rippenrohrwaermetauscher in CU-AL Ausfuehrung mit zwei elektronischen Expansionsventilen. Fluessigkeitsverteiler, Kaeltemittelfilter sowie Lötanschluesse fuer die Kaeltemittelleitungen. Kaeltesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefuellt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedaemmt. Ein Schwimmerschalter schaltet die Inneneinheit bei Problemen der bauseitigen Kondensatabfuehrung ab. Eine bauseitige Kondensatwasserpumpe kann einfach in die Regelung integriert werden. Die externe Pressung kann durch einen werkseitigen Stecker erhöht werden.

Innengeraet geeignet fuer den Anschluss an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Aussengeraet (mit geaenderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Ueber das H-Link Verkabelungssystem koennen bis zu 16 Ausseneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link moeglich.

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle moeglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

- Das zukuenftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale ueber Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfuegbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung ueber gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kuehlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehoer (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ARFP1E

- Infrarotfernbedienung PC-AWR mit externen Empfaenger PC-ALHZ1

Technische Daten

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	56,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	63,00 kW

Luftvolumenstrom	: 	8100 - 9000 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	30/180/220 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	54/57 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	54/57 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	2,12 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	2,12 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	9,60 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	9,60 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	20 A

Steuerleitung	:	2x 0,75, abgeschirmt mm2

Abmessungen H/B/T	:	846/1592/600  mm

Gewicht	:	175,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPI-20.0FSN3PE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.