Kabelfernbedienung SPX-RCDB

SPX-RCDB(RAR-5G2)Optionale vereinfachte Kabelfernbedienung für Raum- Klima-Geräte mit einem Luftdeflektor und 4 Lüfterstufen.-

Formschöne Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige für Aufputzmontage (Farbe: Verkerhrsweiß, ähnlich RAL 9016). Aufgrund der einfachen Handhabung ist dieses Modell besonders für ständig wechselnde Benutzer geeignet. Die Fernbedienung wird über ein 8m langes Kabel an der Inneneinheit-Steckplatz CN1102 angeschlossen (kann bei Bedarf auch verlängert werden / 3 Adern).

Da die Fernbedienung nur Daten senden kann, gibt es folgendes zu beachten:

- Fehlermeldungen können nicht angezeigt werden. Die Fehleranzeige erfolgt über Blinkintervalle der Inneneinheit (Timer LED).

- Nach einem Stromausfall schaltet zwar die Inneneinheit, mit den zuvor gewählten Parametern, automatisch wieder zu, dies wird jedoch nicht auf der Kabelfern-bedienung angezeigt. Die Anzeige bleibt aus und alle Pararameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ausstattung

-Vereinfachte Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige

-8m Verbindungsleitung

Funktionen -Sollwerteingabe

-Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

-Lüfterstufen: Groß / Mittel / Niedrig / Geräuscharm / Automatik

-12 Stunden Timer / Sleep Timer

-Luftdeflektor : Auto-Schwing / fester Winkel

Anschließbar an folgenden Modellen: RAK-xxPSPA …PPA …PXA ..QXA …QPA

RAF-xxPXA …RPA …QXA

RAI-xxRPA

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend.

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  SPX-RCDB

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.