Kabelfernbedienung mit Timer SPX-WKT3

Design-Kabelfernbedienung für Aufputzmontage mit rückbeleuchteter LCD Anzeige (Full-Dot-Matrix). Farbe Gehäuse: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Die Fernbedienung wird über eine Steckverbindung einem mitgelieferten 5m Verbindungskabel an der Inneneinheit angeschlossen. Abmessungen (HxBxT) 120x120x18mm

Auszug der möglichen Funktionen:

- Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl.

- Einstellbereich Sollwert im Heiz-/ Kühlbetrieb 16~32°C

- Lüfterstufen (Auto/Hoch/Mittel/Klein/Leise)

- Louvereinstellungen (für Deckenkassetten)

- automatischen Swingbetrieb

- Sleep Mode

- Urlaubsschaltung, Leave Home (10~16°C, max 99 Tage)

- Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode

- Energieverbrauch (Kühl- und Heizbetrieb)

- Zyklische Filterreinigungsanzeige

- Einfaches Timer-Prorgamm (auch Täglich möglich)

- 7 Tagetimer (Wochenprogr.) mit 5 unterschiedlichen Zeitprogrogrammen, individueller Temperatureinstellung und einem Urlaubsprogramm.

- Sommer- Winterzeitumstellung

- Eco Betrieb

- EcoAuto Off

- Einsatz als Zentralregler

- Alarm-Code Anzeige

- Sperrfunktion. Gegen unerwünschtes Verstellen der Betriebsart, Temperatur, Lüfterstufe und Flügelstellung.

- Einstellung der Sprache (Deutsch/Englisch/Französich/Spanisch/Italienisch)

- Einstellen einer Raumbezeichnung (z.B. Meeting-Raum 2)

- Einstellen einer Service-Adresse / Notruf-Nummer

- Hilfe Menü für den Benutzer

- Bildschirmeinstellungs-Menü (Helligkeit/Kontrast/Rückbeleuchtung....)

- Raumtemperatur-Anzeige wählbar

OPTIONAL

5m Verlängerungskabel SPX-WKT5M

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  SPX-WKT3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.