Yutampo Warmwasserspeicher TAW-190RHC

Diese Splitwärmepumpe ist ausschließlich für den Betrieb als Brauchwasserwärmepumpe konzipiert.

Wassermodul eines Split-Klimagerätes zur Standmontage mit weißem Gehäuse. Das Modul ist für die Montage in geschlossenen / frostfreien Räumen konzipiert. Kältekreislauf ist mit Bördelanschlüssen für die Kältemittelleitungen zur Außeneinheit ausgestattet. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die externe um den Speicher (Fassungsvermögen 190l) befindliche Kältemittelspule verhindert bei Leckage das Eindringen von Kältemittel in das Brauchwasser. Zur Sicherheit ist eine E-Heizung im Speicher integriert. Mittels diesem bivalenten Betrieb können auch die standardmässigen 55°C Vorlauftemperatur auf 75°C erhöht werden.

Dieses Modell darf nur an die spezielle Außeneinheit der YUTAMPO Serie RAW-35RHC und Multizone Serie RAM-90NYPxE angeschlossen werden.

Regeleinheit am Innenteil

- Verkabelte Gerätesteuerung (PC-ARFTE) mit LCD Anzeige

- Gerätestatus mit Angabe der momentanen Betriebsdaten (Temperatur, Kompressorfrequenz und andere Betriebsparameter)

- Anzeige der aktuellen Alarme sowie des Alarmverlaufs

- Einstellungen für einfachen Timer und geplanten Betrieb: Verbesserte Schnittstelle für eine leichtere Timereinstellung

- Schnellvorgangs-Menü für eine übersichtlichere Ansicht: Timer (einfach/geplant), Status...

- Verstärkungsbetrieb: Ermöglicht ein sofortiges Erhitzen des Warmwassers.

- Notbetrieb des Heizers bei einer Fehlfunktion des Außengeräts

- Allgemeine Verbesserungen des Energieverbrauchs, der Nachtbetriebsfunktion und andere Merkmale und Betriebsmodi

Zusatzfunktionen

- Status des Betriebsmodus: Angabe des Verhältnisses zwischen der aktuellen Temperatur und der Einstelltemperatur

- Warmwasser-Betriebsmodi: 2 Modi: Standard und Hohe Anforderung

- Sollwert Temperatur: Ständige Angabe der sollwert Temperatur auf dem LCD-Bildschirm

- Standard / Anhebung: Leichter Zugang zur Umschaltung der „Standard-/Anhebung“-Leistungsmodi

- Timer-Funktion: Bis zu 5 Timereinstellungen pro Tag

- Legionellenschutz: Wöchentlich oder täglich. Der Betriebstag, die Startzeit, Sollwert Temperatur und die Dauer können angepasst werden.

- Prüfdaten-Menü: Angabe der Betriebsparameter für das Innen- und Außengerät(zum Beispiel Frequenz, Td etc.)

- Alarmhistorie: Angabe der Alarmcodes sowohl für das Innengerät als auch für das Außengerät

- Umgebungstemperatur: Angabe der Außenlufttemperatur, die vom Außengerät gemessen wurde

- Stromverbrauch: Angabe der verfügbaren Daten über den Stromverbrauch

- Betrieb Elektrischer Heizer: Backup der Wärmepumpe, Erwärmung bei hohen Temperatureinstellungen, Notbetrieb bei einer Fehlfunktion des Außengeräts

Technische Daten

Nennheizleistung	:	2,98 kW

Wasserein- bzw. Wasseraustritt	:	3/4 M Zoll

Leistungsaufnahme E-Heizung	:	1,64 kW

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,10 W/W

Spannung	:	230/50/1  V/Hz/Ph

Empfohlene Absicherung, träge	:	10 A

Steuerleitung	:	3x0,75 mm2

Abmessungen H/B/T	:	1714x520x597  mm

Gewicht	:	54,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  TAW-190RHC

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.