Kältemittelverteiler für Utopia TRE-810N

Kältemittelverteiler - Trio TRE-810N Utopia Serie

Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht erfolgen und in gleicher Höhe wie die Inneneinheiten. Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig. Hinter einem Verteiler dürfen maximal 15m Rohrleitung je Inneneinheit installiert werden. Die Rohrlängen sollten ähnlich lang sein (max. 8m Differenz).

Trio Kältemittelverteiler in Verbindung mit Außeneinheiten 8, 10 und 12 PS

- Anschlüsse Saugleitung 1x 24,5mm 3x 15,9mm

- Anschlüsse Flüssigkeitsleitung 1x 9,53 (12,7)mm 3x 9,53 (12,9)mm (Je nach Modell muß zusätzlich eine Übergangsstück eingelötet werden)

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  TRE-810N

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.